- 利用Lab01與Lab02所建立的網路拓樸及路由器設定，分別依照下面的描述分給予每一個有連線的介面IP Address，其中包含路由器及個人電腦，而每一個路由器Serial的Clock Rate是64000。

  - Route R1/R2之間是134.208.1.0 Subnet，R1端IP是254、R2端IP是253。

  - Route R2/R3之間是134.208.2.0 Subnet，R2端IP是254、R3端IP是253。

  - Route R3/R4之間是134.208.3.0 Subnet，R3端IP是254、R4端IP是253。

  - Route R4/R1之間是134.208.4.0 Subnet，R4端IP是254、R4端IP是253。

  - Route R1/R3之間是134.208.5.0 Subnet，R1端IP是254、R3端IP是253。

  - Route R1/PC1之間是192.168.1.0 Subnet，Route端IP是254、PC端是1。

  - Route R2/PC2之間是192.168.2.0 Subnet，Route端IP是254、PC端是1。

  - Route R2/PC3之間是192.168.2.0 Subnet，Route端IP是254、PC端是2。

  - Route R3/PC4之間是192.168.3.0 Subnet，Route端IP是254、PC端是1。

  - Route R3/PC5之間是192.168.3.0 Subnet，Route端IP是254、PC端是2。

  - Route R4/PC6之間是192.168.4.0 Subnet，Route端IP是254、PC端是1。

最後，請在各路由器下透過show ip interface brief顯示設定結果並截取圖片，其中需包含路由器名稱及各Interface的IP組態，如圖一所示。

圖一、顯示IP Interface的摘要狀況

- 利用上題所設定的網路組態，於每一個路由器中建立靜態路由表，並且使整個拓樸每一個路由器及個人電腦可以透過Ping指令成功傳送封包至拓樸上的每一個節點。最後，請在各路由器下透過show ip route顯示設定結果並截取圖片，其中需包含路由器名稱及完整路由組態，如圖二所示。

圖二、顯示IP Route狀況

作業繳交方式：

將截取的圖片貼在Word檔案中，檔案名稱為”學號.doc”，並在東華e學苑上的課程網頁上，透過繳交作業功能將完成的作業上傳至平台。