- 利用之前實驗所建立的網路拓樸及路由器設定，將原先所設定的靜態路由設定清除後，分別依照下面的描述設定路由器的預設路由，最後在各路由器下透過show ip route顯示設計結果並截取圖片，其中需包含路由器名稱及各Interface的IP組態，如圖一所示。。

- Router R1的預設路由是134.208.1.254。

- Router R2的預設路由是134.208.2.254。

- Router R3的預設路由是134.208.3.254。

- Router R4的預設路由是134.208.4.254。

圖一、顯示IP Route組態